## Slide 1: 基于linux远程监控系统
姓名： 刘 强 金建鹏 成行 李永杰 胡延娇

## Slide 2
项目概述
系统框图
成员分工
职责描述
项目背景
功能描述
设计描述
总结

## Slide 3
项目背景
随着社会的网络技术的不断更新，计算机多媒体应用技术及网络技术方面的发展之迅述是有目共睹的，在银行，商场监控，城市交通管理，酒店等安全保卫方面，视频监控系统的市场需求量大幅度上升，市场上出现了多种图像采集和传输的产品，视频监控系统的发展趋势必然是数字化，网络化，即采用嵌入式网络摄像机，利用嵌入式监控设备体积小巧，性能稳定，通讯便利等特点。由于我国基于嵌入式技术的网络视频监控系统的研发刚刚起步、而且主要是针对一些大，中型视频监控工程所开发的，对于小型厂矿，企业，学校和家庭而言，其成本高，系统功能复杂而县冗余，所以针对上述用户群，设计并研究一种简便，廉价。新型的基于嵌入式系统的是视频监控系统具有很大的工程实际意义。

## Slide 4
项目概述
该项目的开发是在Linux操作系统上进行的，基于Qt和USB摄像头的视频采集与显示项目主要实现的是一个远程监控的功能，通过客户端、服务器和USB摄像头三部分的链接，实现远程监控到我们想看到的画面，并通过客户端显示出来的功能。

## Slide 5
通信模块
Camera
图像采集
QT
客户端
pic
order
服务器
系统框图

## Slide 6
金健鹏：QT
李永杰：服务器
成 行：摄像头
胡延娇：答辩PPT
刘 强：综合协调
成员分工

## Slide 7
金健鹏：负责QT模块的程序编写和调试，实现该模块的功能
成 行：负责摄像头模块的程序编写和调试，实现此模块功能
李永杰：负责服务器模块的程序编写和调试实现该模块的功能
刘 强：负责将组员的每一模块进行综合整理
胡延娇：负责答辩ppt
职责描述

## Slide 8: 功能描述
该项目主要为三大模块：服务器、客户端和摄像头。第一部分，通过摄像头（camera）循环采集照片；第二部分，服务器（server）的通信模块接收客户端的请求；第三部分，客户端(client)主要负责的是将接收到的视频数据通过QT编程展示出来。主要用到了QT中的信号和槽机制、以及图形用户工具，QT是利用C++编程，其中的定时器事先每50毫秒接收一张图片。
连接Server与Client的就是采用Socket网络服务器的搭建，这主要采用的是Linux环境网络编程。该网络的搭建主要是利用基于 TCP/IP 协议的HTTP协议，由于是实时传输，每个模块相互独立，程序都将执行一个死循环，源源不断的给客广端发送说频数据。

## Slide 9
第一部分：
我们需要摄像头初始化图片转换图片格式 YUYV - rgb  jpeg：
1、初始化 摄像头采集方式camera_init()
2、开始采集函数 camera_start();
3、rgb转jpg的初始化函数convert_rgb_to_jpg_init();
while（1）{
从帧缓存中提取一张采集的图片到缓存区camera_dqbuf ---- yuyv；
实现yuv图片格式转rgb格式yuyv ----> rgb；
实现rgb格式压缩成jpg格式rgb ----> jpeg；
投放数据缓冲区到队列camera_eqbuf；
}
rgb格式压缩jpg退出函数convert_rgb_to_jpg_exit();
设计描述

## Slide 10: 设计描述
第二部分：
服务器需要与客户端连接通讯，同时，将已存入 缓存区的图片长度以及图片数据读取到客户端：
1、创建套接字；
2、绑定本机地址和端口；
3、设置监听套接字；
4、接收客户端发来的连接请求；
5、完成函数（实现与客户端的通讯，从客户端接收请求，判断客户端的请求是否是pic，将图片长度与图片数据发送给客户端）；

## Slide 11: 设计描述
第三部分：
客户端部分，整体分为三个部分：
1、timer定时器实现50ms定时，一旦定时器超时，调用对应的槽函数，实现相应的功能；
2、对服务器发出连接请求，同时发送请求命令“pic”;实现与服务器的连接；
3、对于服务器发过来的图片长度和图片数据进行接收，并使用Qt界面进行显示，而两个按钮实现整个指令的发送与停止；
第四部分 ：
main函数，创建两个线程：
1、camera线程；
2、通信线程；

## Slide 12
总结
在这次项目的设计和实现中，充分利用了Linux操作系统作为嵌入式操作系统的诸多优势，嵌入式Linux系统下的远程监控系统是讣算机软硬件、网络通信等多方面的有机结合面形成的，它主要以网络化、交互性、智能化为特征，结构较为复杂，结合了QT技术构建了具有图形化界面支持的长入式系统开发平台，这种系统结构模式目前在PC上进行监控系统开发的热点。
对未来远程监控有很大的期望，未来的远程监控系统应该更加趋向智能化、人性化、同时能够自行的对异常情况分析判断。另外在不久的未来，远程监控系统还可具有安防互动功能，与各种传感器，控制器连接，实现自功目标跟踪等功能。而且随着4G通信技术的发展和成熟，远程视频监控系统的成本也应该进一步降低，开日能够将其移相到移动终端，以适应更泛领域的需要。
由于我们还是个初学者，虽然最终能够实现了一些功能，但是对中间相关的一些模块开发，比如驱动等等还不是很熟悉，还有待进一步学习和学握。