## Slide 1
Stm32基于Modbus的485多机通信

## Slide 2
FreeModbus的简介
FreeModbus的移植
STM32 RS485串口通讯

## Slide 3: FreeModbus的简介
FreeModbus一个奥地利人写的Modbus协议。它是一个针对嵌入式应用的一个免费(自由)的通用Modbus协议的移植。Modbus是一个工业制造环境中应用的一个通用协议。
Modbus通信协议栈包括两层:Modbus应用层协议，该层定义了数据格式和功能，另外一层是网络层。

## Slide 4
FreeMODBUS 提供了RTU/ASCII 传输模式及TCP协议支持。FreeModbus遵循BSD许可证，意味着用户可以将FreeModbus应用于商业环境中。目前版本FreeModbus-V1.5提供如下的功能支持：

## Slide 5
代码 | 描述 | 是否支持
Master | 主机 | 否
Slave | 从机 | 是
MB_RTU | RTU模式 | 是
MB_ASCII | ASCII模式 | 是
MB_TCP | TCP模式 | 是
0x01 | 读线圈 | 是
0x02 | 读离散输入 | 是
0x03 | 读保持寄存器 | 是
0x04 | 读输入寄存器 | 是
0x05 | 写单个线圈 | 是
0x06 | 写单个寄存器 | 是
0x07 | 读异常状态 | 否
0x08 | 诊断 | 否
0x0B | 获取事件计数器 | 否

## Slide 6
0x0C | 获取事件记录 | 否
0x0F | 写多个线圈 | 是
0x10 | 写多个寄存器 | 是
0x11 | 报告从机ID | 是
0x14 | 读文件记录 | 否
0x15 | 写文件记录 | 否
0x16 | 屏蔽写寄存器 | 否
0x17 | 读/写多个寄存器 | 是
0x18 | 写FIFO | 否
0x2B | 封装接口传输 | 否
0x2B/0x0D | CANopen参考请求与应答 | 否
0x2B/0x0E | 读设备身份表示 | 否

## Slide 7: STM32上FreeModbus的移植
物理层接口文件的修改
应用层回函数的修改
应用层初始化及协议访问

## Slide 8
首先在http://www.freemodbus.org/index.php?idx=5下载最新的版本freemodbus-v1.5
解压freemodbus-v1.5，目录结构很清晰，主要有四个文件件，分别是demo、modbus、tools、doc。
准备工作

## Slide 9
其中tools为上位机测试modbus程序，doc为一些说明文件。有用的是demo以及modbus。打开demo，可以看见一个BARE的文件夹，是一些不包括任何处理器的部分源代码，我们就用这个建立工程文件。

## Slide 10
首先打开自己建立的STM32工程模板，将port和modbus文件夹拷贝到工程文件夹下并导入到工程。编译后会出现很多错误，如找不到头文件宏定义等，可以在Kile中将文件夹的路径添加到include path中解决出现的错误。再次编译，会发现两个错误：

## Slide 11
port\porttimer.c(30): warning: #177function"prvvTIMERExpiredISR" was declared but never referenced
可以把static void prvvTIMERExpiredISR( void );这句话屏蔽了。
port\porttimer.c(40): error: #77-D: this declaration has no storage class or type specifier 通过去掉inline这个关键字，因为Kile4不支持这个关键字。

## Slide 12
.\ZQ_STM32.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __aeabi_assert (referred from mbascii.o).由于MicroLib并不支持assert(),所以才会出现错误，原来原工程中使用了微库，在target中勾掉USE MicorLIB编译就可以通过了。

## Slide 13: 物理层接口文件的修改
在物理层，用户只需完成串行口及超时定时器的配置即可。具体应修改接口文件portserial.c及porttimer.c。
portserial.c中函数的修改
porttimer.c中函数的修改

## Slide 14
portserial.c中函数的修改:
(1) voidvMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
此函数的功能为设置串口状态。有两个参数:xRxEnable及xTxEnable。当xRxEnable为真时，应使能串口接收及接收中断。

## Slide 15
在RS485通讯系统中，还要注意将RS485接口芯片设为接收使能状态;当xTxEnable为真时，应使能串口发送及发送中断。在RS485通讯系统中，还要注意将RS485接口芯片设为发送使能状态。

## Slide 16
(2) void vMBPortClose( void )
此函数的功能是关闭Modbus通讯端口，具体的，应在此函数中关闭通讯端口的发送使能及接收使能。
(3)BOOL xMBPortSerialInit(UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity)

## Slide 17
此函数的功能是初始化串行通讯端口。有四个参数:ucPORT、ulBaudRate、ucDataBits及eParity。参数ucPORT可以忽略;参数ulBaudRate是通讯端口的波特率，应根据此数值设置所使用硬件端口的波特率;参数ucDataBits为通讯时所使用的数据位宽，注意，若使用RTU模式，则有ucDataBits=8

## Slide 18
若使用ASCII模式，则有ucDataBits=7，应根据此参数设置所使用硬件端口的数据位宽;eParity为校验方式，eParity=MB_PAR_NONE为无校验，此时硬件端口应设置为无校验方式及两个停止位，eParity=MB_PAR_ODD为奇校验，此时硬件端口应设置为奇校验方式及一个停止位

## Slide 19
eParity= MB_PAR_EVEN为偶校验，此时硬件端口应设置为偶校验方式及一个停止位。函数返回值务必为TRUE。
(4) BOOL xMBPortSerialPutByte(CHAR ucByte)
此函数的功能为通讯端口发送一字节数据。参数为:ucByte，待发送的数据。应在此函数中编写发送一字节数据的函数。注意，由于使用的是中断发送，故只需将数据放到发送寄存器即可。函数返回值务必为TRUE。

## Slide 20
(5) BOOL xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
此函数的功能为通讯端口接收一字节数据。参数为:* pucByte，接收到的数据。应在此函数中编写接收的函数。注意，由于使用的是中断接收，故只需将接收寄存器的值放到* pucByte即可。函数返回值务必为TRUE。

## Slide 21
(6) void prvvUARTTxReadyISR(void)
发送中断函数。此函数无需修改。只需在用户的发送中断函数中调用此函数即可，同时，用户应在调用此函数后，清除发送中断标志位。
(7) void prvvUARTRxISR(void)
发送中断函数。此函数无需修改。只需在用户的接收中断函数中调用此函数即可，同时，用户应在调用此函数后，清除接收中断标志位。

## Slide 22: porttimer.c中函数的修改:
(1) BOOL xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
此函数的功能为初始化超时定时器。参数为:usTim1Timerout50us，50us的个数。用户应根据所使用的硬件初始化超时定时器，使之能产生中断时间为usTim1Timerout50us*50us的中断。函数返回值务必为TRUE。

## Slide 23
(2) void vMBPortTimersEnable( )
此函数的功能为使能超时定时器。用户需在此函数中清除中断标志位、清零定时器计数值，并重新使能定时器中断。
(3) void vMBPortTimersDisable( )
此函数的功能为关闭超时定时器。用户需在此函数中清零定时器计数值，并关闭定时器中断。

## Slide 24
(4) void TIMERExpiredISR( void )
定时器中断函数。此函数无需修改。只需在用户的定时器中断中调用此函数即可，同时，用户应在调用此函数后清除中断标志位。

## Slide 25: 应用层回函数的修改
在应用层，用户需要定义所需要使用的寄存器，并修改对应的回函数。回函数有如下几个:
(1) eMBErrorCode eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )

## Slide 26
输入寄存器回函数。* pucRegBuffer为要添加到协议中的数据，usAddress为输入寄存器地址，usNRegs为要读取寄存器的个数。用户应根据要访问的寄存器地址usAddress将相应输入寄存器的值按顺序添加到pucRegBuffer中。

## Slide 27
(2) eMBErrorCode eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode )
保持寄存器回函数。* pucRegBuffer为要协议中的数据，usAddress为输入寄存器地址，usNRegs为访问寄存器的个数，eMode为访问类型(MB_REG_READ为读保持寄存器，MB_REG_WRITE为写保持寄存器)。

## Slide 28
(3) eMBErrorCode eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils, eMBRegisterMode eMode )
读写线圈回函数。* pucRegBuffer为要添加到协议中的数据，usAddress为线圈地址，usNCoils为要访问线圈的个数，eMode为访问类型(MB_REG_READ为读线圈状态，MB_REG_WRITE为写线圈)。

## Slide 29
用户应根据要访问的线圈地址usAddress将相应线圈的值按顺序添加到pucRegBuffer中，或将协议中的数据根据要访问的线圈地址usAddress放到相应线圈中。
(4) eMBErrorCode eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )

## Slide 30
读离散线圈回函数。* pucRegBuffer为要添加到协议中的数据，usAddress为线圈地址，usNDiscrete为要访问线圈的个数。用户应根据要访问的线圈地址usAddress将相应线圈的值按顺序添加到pucRegBuffer中。

## Slide 31: 应用层初始化及协议访问
用户只需在主函数中调用协议初始化代码，及消息处理函数即可。需用户调用的函数有如下几个:
(1) eMBErrorCode eMBInit( eMBMode eMode, UCHAR ucSlaveAddress, UCHAR ucPort, ULONG ulBaudRate, eMBParity eParity )

## Slide 32
协议初始化函数。eMode为所要使用的模式，用户可选MB_RTU(RTU模式)、MB_ASCII(ASCII模式)或MB_TCP(TCP模式);ucSlaveAddress为从机地址，用户根据需要，取值为1~247(0为广播地址，248~255协议保留);

## Slide 33
ulBaudRate为通信波特率，用户根据需要选用，但务必使主机能支持此波特率;eParity为校验方式，用户根据需要选用，但务必使主机能支持此校验方式。
(2) eMBErrorCode eMBSetSlaveID( UCHAR ucSlaveID, BOOL xIsRunning, UCHAR const *pucAdditional, USHORT usAdditionalLen )

## Slide 34
从机ID设置函数。注意，ID表示的是设备的类型，不同于ucSlaveAddress(从机地址)。对同一通讯系统中，可以有相同的ucSlaveID，但不可以有相同的ucSlaveAddress。ucSlaveID为一字节的设备ID号;xIsRunning为设备的运行状态，0xFF为运行，0x00为停止;

## Slide 35
* pucAdditional为设备的附加描述，根据需要添加;usAdditionalLen为附加描述的长度(按字节计算)。此函数不是必须调用的。但当一个Modbus通讯系统中有不同种设备时，应调用此函数添加对应设备的描述。

## Slide 36
(3) eMBErrorCode eMBPoll( void )
轮询事件查询处理函数。用户需在主循环中调用此函数。对于使用操作系统的程序，应单独创建一个任务，使操作系统能周期调用此函数。

## Slide 37: STM32 RS485 串口通讯
概述
硬件设计
软件设计

## Slide 38: 概述
RS485 串口通讯
RS-485 接口具有良好的抗噪声干扰长的传输距离和多站能力等。上述优点就使其成为首选的串行接口。 因为工业 RS485 通讯接口组成的半双工网络，一般只需二根连线，所以工业 RS485 通讯接口均采用屏蔽双绞线传输。

## Slide 39: 硬件设计
在这里使用的串口通讯芯片是常规芯片 MXA485， RS485 串口通讯电路是
一个很成熟的电路，电路大家都熟悉了（参考原理图纸）。从图中可以看出芯片 1#管脚是数据接收端，4#管脚是数据发送端；2#、3#管脚是发送/接收状态转换控制端

## Slide 41: 软件设计
RS485 通讯程序中我们采用 PA
端口进行串口通讯；PA2 端口接 TX，PA3 端口接 RX，状态转换控制线连接PE5 端口。

## Slide 42
首先在main.c中，通过调用eMBInit进行FreeModbus的初始化(初始化RTU模式、初始化从机地址、设置波特率及校验格式）eg:eMBInit(MB_RTU, 0x01, 0x02, 9600, MB_PAR_NONE); 然后调用eMBEnable()使能FreeModbus 。while 里面为通过按键给地址匹配上的从机发送数据（首先PE5置1表示处

## Slide 43
于发送状态，延时后通过USART2给从机发送数据。发送完后拉低PE5使其处于接收状态，以便接收从机反馈的信息。
通过调用portserial.c中的void
vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable ){}

## Slide 44
控制接收和发送状态（ xRxEnable接收使能， xTxEnable 发送使能）
通过调用BOOLxMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )
{}进行串口的初始化以及PE5的配置

## Slide 45
通过调用
BOOLxMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte ){}进行串口数据的发送。
从机进行数据的接收，接收到数据后控制灯闪烁。然后，从机把接收到的数据通过USART2反馈给主机，控制主机灯闪烁。